## Slide 1: ASA 5505 tűzfal használata
Készítette: Gereben László

## Slide 2: Csatlakozás az ASA tűzfalhoz
Tápegység csatlakoztatása
Konzol kábel csatlakoztatása
Kommunikációs port kiválasztása (Eszközkezelő/Portok/USB Serial)
Kapcsolat indítása (PuTTY)

## Slide 3: Belső és külső oldali interfészek beállítása és hozzárendelése a megfelelő vlanhoz
interface vlan 1
ip address 10.1.1.1 255.0.0.0
no shutdown
nameif inside
security-level 100
interface ethernet0/1
switchport access vlan 1
interface vlan 2
ip address 50.1.1.2 255.0.0.0
no shutdown
nameif outside
security-level 0
interface ethernet0/0
switchport access vlan 2

## Slide 4: dhcp szerver és dns beállítása
dhcpd address 10.1.1.10-10.1.1.30 inside
dhcpd dns 8.8.8.8 interface inside

## Slide 5: alapértelmezett útvonal megadása
route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 50.1.1.1

## Slide 6: Object network létrehozása, nat engedélyezése
object network LAN
subnet 0.0.0.0 0.0.0.0
nat (Inside,Outside) dynamic interface

## Slide 7: acl létrehozása
access-list OTI extended permit tcp any any
access-list OTI extended permit icmp any any
access-group OTI in interface outside

## Slide 8: Források
http://users.iit.uni-miskolc.hu/~szkovacs/OpNet/Cisco_osszefoglalo.pdf
https://szit.hu/doku.php?id=oktatas:halozat:cisco:egyterueletu_ospf
https://www.youtube.com/watch?v=jOYvI6aBVE8
https://www.routerfreak.com/basic-configuration-tutorial-cisco-asa-5505-firewall/